| РАЗРАБОТКА ИЗГОТОВЛЕНИЕ АВТОМАТИЗАЦИЯ МЕТАЛЛООБРАБОТКА ООО «МАРИС» - Изготовление оборудования. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РИАМ» 1141983, Московская область, г. Дубна, ул. Центральная, 17А ИНН/КПП 5010044623/501001001 БИК 044525495 Р/с 40702810800140089718 К/с 30101810900000000495 В Филиале «МДМ Банк» г. Москва ООО «МАРИС» ИНН/КПП:5010053650/015010010 БИК 044525256 р/с 40702810497660000122 к/с 30101810000000000256 в Филиале ПАО РОСБАНК г. Москва ген.директор Мегель Руслан Никитович. Т/факс +74962150207 сайт: риам-дубна.рф e-mail: riamrpm@mail.ru |
| --- | --- |

от 07.04.2018 г

Техническое задание на изготовление вибробункера  ВБО.

| Параметр ВБ | Характеристики ВБ, предоставляемые заказчиком. | Характеристики ВБ в стандартной конфигурации. |
| --- | --- | --- |
| Максимальный объём разовой загрузки продукции в чашу вибробункера в литрах. |  | 3-15 литров. |
| Способ загрузки продукции в чашу (ручной или автоматический по достижении минимального уровня). Наличие загрузочного предбункера и его характеристики. |  |  |
| Производительность шт/час. На каждый «ручей». |  | В зависимости от характеристик продукции. Окончательно определятся только после получения образцов в объёме не менее чем 100% максимальной разовой загрузки и последующих тестовых испытаний. |
| Материал чаши вибробункера. Наличие покрытия чаши и его характеристики. |  | Нержавеющие стали 12Х18Н10Т,08Х18Н9,AISI304,AISI430. Виды покрытия: 1) Антифрикционное, предотвращающее истирание продукта при движении по спиральному лотку виброчаши. 2) Шумопоглощающее для работы с металлическими деталями. 3)Декоративное. |
| Наличие звукопоглощающего кожуха и его тип. |  | Полностью закрытый контур, с прозрачной крышкой, с прозрачным окном по диаметру виброчаши в крышке, без крышки. |
| Длина и характеристики основного лотка выгрузки. |  | Возможна установка датчика счёта продукции и/или пневматического ускорителя. Длинна 30- 150мм. Интегрирован с виброчашей. |
| Количество «ручьёв» виброчаши. |  | 1ШТ.2ШТ. «Ручей» - это направляющий канал спирального лотка виброчаши по которому последовательно, в один ряд движется продукция. |
| Направление движения продукции по лотку виброчаши относительно точки наблюдения сверху. |  | 1) По часовой стрелке. 2)Против часовой стрелки. 3)Не имеет значения. |
| Длина и желаемый угол наклона дополнительного лотка выгрузки. Угол разворота продукции при движении в лотке. |  |  |
| Габаритные размеры продукции и материал, из которого она изготовлена. Желательно прикрепить фото. |  | Для изготовления и наладки вибробункера необходимы образцы в количестве не мене 100% от максимальной разовой загрузки виброчаши (при использовании предбункера — не менее 100% максимальной разовой загрузки предбункера). |
| Требования по воздействию статического электричества и электромагнитных волн. |  |  |
| Количество типоразмеров используемой продукции. |  |  |
| Наличие и тип ориентатора. Способ ориентации продукции. |  | Механический статичный, пневматический, комбинированный, оптико-пневматический. Ориентация в дополнительном лотке выгрузки. Без ориентатора для устройств поштучной выдачи и счёта продукции. |
| Наличие и тип отбраковщика. |  | Механический (фильера). Пневматический: сжатым воздухом по сигналу оптического датчика. Без отбраковщика и ориентатора для устройств поштучной выдачи и счёта продукции. |
| Наличие и тип оконечного устройства лотка выгрузки (питателя). |  | 1)Питатель с мех. толкателем (для автоматических линий) с внешним приводом. 2)Направляющий питатель для выгрузки ориентированной продукции на транспортировочный конвейер, в упаковочную тару и т.д. 3)Фиксатор пружинного типа для самосьёма горлышком тары. 3.1 фиксатор пружинного типа с пневмотолкателем- установщиком. 4)Механический статичный фиксатор для работы с вакуумным захватом — присоской и системой перемещения-позиционирования. 5)Роликовый питатель для сопряжения с аппликатором и нанесения самоклеющейся. 6)Пневматический экстрактор для поштучной выгрузки продукции по команде от внешнего устройства и/или в соответствии с программой встроенного в блок управления ПЛК. 7)Другой тип питателя. (Краткое описание с указанием принципа работы). 8)Без питателя. |
| Способ управления и степень автоматизации. |  | 1)Местное: от встроенной панели управления частотного преобразователя или кнопочного поста на стенке корпуса блока управления (указать). 2) Внешнее (от управляющего Программируемого Логического Контроллера (ПЛК) технологической линии. 3)Автономное: по датчику заполнения чаши и датчику переполнения лотка задержки. 4)Автономное с наличием счётчика продукции (по умолчанию Овен СИ8). Отключение выгрузки с настраиваемыми интервалами после выгрузки определённого количества единиц продукции с возможностью оперативного изменения этого параметра. |
| Наличие и тип корпуса шкафа управления (ШУ). Его габаритные размеры. |  | 1)Без корпуса. Блок управления (частотный преобразователь в корпусе IP20 устанавливается заказчиком по месту. 2)Без корпуса. Блок управления (частотный преобразователь в корпусе IP64 устанавливается заказчиком по месту. 3) Корпус блока из конструкционной стали с порошковым напылением выполненный по IP 40 - IP67. Кнопки внешнего управления расположены на верхней или боковой стенке. 4) Корпус блока из конструкционной стали с порошковым напылением выполненный по IP 40 - IP67(указать). Кнопки внешнего управления расположены на верхней или боковой стенке (указать). Индикатор счёта продукции расположен на верхней стенке (или указать иное расположение индикатора) Опционально возможно изготовление корпуса ШУ из корозионно-стойкой стали. Кнопки внешнего управления по умолчанию: «Пуск» и «Стоп». Если требуются дополнительные функции — указать. |
| Способ установки и монтажа. |  | 1)Автономно на пружинных опорах (крепится на винты через поставляемые в комплекте фиксаторы-ножки. 2)На стойку с возможностью регулировки по высоте винтовыми опорами +-100мм (указать максимальную высоту стойки). 3)Интегрируется в линию розлива и укупорки или иную технологическую линию (поставляется без стойки). 4) На общую монтажную плиту устанавливается вибробункер на пружинных опорах и крепления дополнительного лотка выгрузки. |

Контактное лицо по техническим вопросам:

Зам.генерального директора ООО «РИАМ» Волков Игорь Валериевич моб.+79055395280, +79851222584

e-mail: iwolf71@mail.ru

WhatsApp: +79055395280

Подписи сторон.

Исполнитель:                                                                                              Заказчик:

| Генеральный директор ООО «МАРИС» ____________________/Р.Н. Мегель/ М.П. |  |
| --- | --- |