Вибробункер - Ориентатор ВБО.

Руководство по эксплуатации.

I. Устройство и принцип работы

Вибробункер - ориентатор состоит из пяти основных узлов:

1) Виброчаша со спиральным лотком - для загрузки продукции из контейнера и перемещения по лотку (угол подъёма не более 8градусов). Дно чаши выполнено в виде усечённого конуса для распределения основной массы загружаемой продукции ближе к внешней стенке и облегчения начала перемещения по спиральному лотку. В процессе перемещения продукция под действием вибрации распределяется поштучно, затем неверно ориентированная продукция сбрасывается на дно чаши отбраковщиком а нормально ориентированная  посредством фильеры - ориентатора устанавливается в заданном положении и подаётся в лоток выгрузки.

Вибробункер-ориентатор с электромагнитным приводом типа ВБО оснащается тремя типами виброчаш: цилиндрической, каскадной или конусной.

2) Лоток выгрузки - для перемещения отсортированной, сориентированной и распределённой поштучно продукции к исполнительному устройству. На лотке устанавливается датчик (опционально), по сигналу которого происходит управление работой бункера. При переполнении лотка бункер отключается, а при отсутствии продукции в течение заданного интервала времени включается вновь.

ВБО комплектуется двумя типами лотков выгрузки:

а) Интегрированный основной - он является продолжением спирального лотка виброчаши и служит либо для выгрузки продукции, либо для сопряжения с дополнительным лотком.

б) Дополнительный лоток — служит для бесконтактного сопряжения основного лотка выгрузки со следующим устройством в технологической цепочке либо для удлинения основного лотка. Может иметь регулировку угла наклона и крепление для установки датчика подсчёта продукции и/или оконечного устройства различного назначения (пневмопитатель, пружинный фиксатор для самосьёма). Поставляется опционально.

3) Электромагнит - является исполнительным устройством вибропривода (для вибробункеров большого размера может применяться несколько электромагнитов). Под действием подаваемого переменного напряжения якорь электромагнита, прикреплённый к пластине крепления чаши через регулируемое винтовое соединение, совершает возвратно-поступательные движения. Посредством плоских пружин, соединяющих пластину крепления чаши и пластину крепления электромагнита, эти колебания преобразуются в волновые однонаправленные вибрации, что обеспечивает перемещение продукции по спиральному лотку бункера.

4) Основа - несущая пластина для крепления электромагнита (электромагнитов) и плоских пружин. Устанавливается через виброопоры на плоскую ровную поверхность либо на регулируемую по высоте стойку (отдельная опция).

5) Блок управления вибропривода - частотный преобразователь (инвертор) для настройки частоты переменного напряжения, подаваемого на электромагнит (электромагниты) и исключения нежелательных частот (резонанса). Настройка частоты необходима для регулировки оптимальной частоты волновых колебаний (скорости перемещения продукции по спиральному лотку). Опционально может устанавливаться частотный преобразователь со встроенным Программируемым Логическим Контроллером (ПЛК) для реализации различных функций автоматического управления.

Наиболее распространённые опции реализуемые с помощью встроенного ПЛК: Защита от холостого хода – отключение вибробункера при отсутствии продукции в лотке выгрузки в течении предустановленного интервала времени.

Защита от переполнения лотка выгрузки – Отключение вибробункера при нахождения одной единицы продукции в заданной точке лотка выгрузки в течении предустановленного интервала времени.

Подача сигнала наличия продукции в зоне выгрузки на внешнее устройство.

II Установка, подключение и работа

1) Вибробункер ВБО должен устанавливаться либо на стойку, поставляемую опционально в комплекте с ВБО либо на ровную массивную поверхность не подверженную вибрации. На этой поверхности надёжно закрепляются ножки виброопор в соответствии с расстоянием между пружинами виброопор вибропривода. Затем, совмещая пружины виброопор с ножками,  устанавливается вибропривод.

2) Напряжение питания блока управления вибропривода — 220VAC±10%. Вибропривод поставляется в комплекте с проводом питания и подключенным к нему стандартным сетевым разъёмом типа «вилка» стандарта «евро» с заземляющим контактом. Сетевой разъём (розетка) для подключения вибропривода так же должен быть оснащён стандартным заземляющим контактом, соединённым с контуром заземления здания.

3) Если вибропривод транспортируется отдельно от виброчаши то для сборки вибробункера необходимо: Совместить втулку виброчаши с втулкой вибропривода и закрепить фиксирующим винтом.

4) Если вибробункер комплектуется дополнительным выходным лотком (опционально), то необходимо совместить его с основным выходным лотком или совместить основной лоток вибробункера с лотком, или иным оборудованием потребителя для приёма продукции, и приступить к работе.

III  Наладка и обслуживание.

1) Регулировка производительности.

Если, в процессе эксплуатации ВБО, возникает необходимость изменения скорости движения по лотку виброчаши, то необходимо произвести действия по изменению выходной частоты блока управления, в соответствии с руководством по эксплуатации, на частотный преобразователь (в стандартном исполнении ВБО это Веспер Е2-mini, для ВБО c максимальным объёмом разовой загрузки до 12литров и Веспер Е2-8300 на модели до 25 литров максимальной разовой загрузки).Также Веспер Е2-8300 используется в проектах с использованием встроенного ПЛК (модификация ВБО-А) для управления по заданному алгоритму. Вибробункер имеет при работе некоторую задержку отклика на изменение параметров магнитного поля поэтому регулировка выходной частоты преобразователя при тонкой настройке производиться с максимальным шагом 0,1гц и с паузой между сменой значений не менее 5сек.

2) Наладка: При длительной интенсивной эксплуатации возможны некоторые изменения рабочих параметров вибропривода. Если эти изменения негативно сказываются на работе вибропривода, то следует произвести регулировку рабочего зазора электромагнита. Для регулировки зазора нужно открутить гайку соединительной шпильки и снять виброчашу. Ослабить фиксирующие винты. Выкрутить соединительную шпильку на величину, необходимую для перемещения вверх якоря электромагнита на нужное расстояние. Затем четырьмя регулировочными винтами (см. приложение №3 – Схему расположения элементов вибропривода) выставить необходимый зазор в пределах от 0,8 до 5мм (в зависимости от мощности электромагнита и параметров виброчаши). Для установки зазора целесообразно использовать мерные пластины заданной толщины (в комплект поставки не входят). После установки зазора: Затянуть до упора фиксирующую шпильку. Закрутить регулировочные винты. Затянуть фиксирующие винты. Удалить мерные пластины.  Установить на место виброчашу. Проверить затяжку соединительной шпильки во втулке до упора во фланец. Закрутить  гайку соединительной шпильки.

3) Обслуживание:

1) В процессе эксплуатации необходимо регулярно очищать пыль с поверхности электромагнита и производить затяжку винтовых соединений на клеммной колодке питающего напряжения. Все работы производить только при отключенном питании.

2) В случае необходимости замены вышедших из строя рабочих плоских пружин вибропривода необходимо:

а) Снять виброчашу, предварительно выкрутив фиксирующий винт.

б) Выкрутить винты крепления обечайки. Снять обечайку.

в) Выкрутить винты крепления кожуха. Снять кожух.

г) Отвернуть гайку на винте крепления рабочей плоской пружины.

д) Заменить рабочую плоскую пружину.

е) Произвести сборку вибропривода в обратном порядке.

3) Перед началом эксплуатации ежедневно производить визуальный осмотр оборудования и в случае необходимости производить затяжку всех резьбовых соединений.

IV  Гарантийные обязательства

Производитель осуществляет бесплатный ремонт вибробункера в течение гарантийного срока при условии соблюдения покупателем всех предупреждений и предостережений, а также правил и приемов безопасной эксплуатации, изложенных в настоящем Руководстве.

Гарантия не распространятся на изделия, имеющие механические повреждения и изделия, имеющие конструктивные изменения, выполненные без согласования с изготовителем.

Гарантийный срок эксплуатации — 12месяцев со дня подписания акта приёмо-сдаточных испытаний представителем Заказчика.